## Slide 1: 各地图产品介绍材料
2024/04/07
AE

## Slide 2
市面上各地图产品类别划分
产品类别 | 主要内容 | 数据范围 | 精度 | 应用方式
HD 高精地图 | 车道级几何、 属性 | 城市高快 部分城市道路 | 厘米级 | 1. 提供静态地图文件，自行编译生成路径规划地图使用（时空道宇等）； 2. 提供EHP引擎，采用ADASISv3协议实时播发（腾讯/百度等）； 3. 提供数据引擎，使用API调用（腾讯/朗歌等）；
 | 车道级拓扑联通 |  |  | 
 | 路口面几何 、拓扑连通 |  |  | 
 | 红绿灯面几何、 属性 |  |  | 
 | 停止线几何 、属性 |  |  | 
 | 人行横道面几何、 属性 |  |  | 
 | 交通标志面几何、 属性 |  |  | 
HD Air地图 | 道路级几何、 属性 | 城市高快 部分城市道路 | 分米级 | 提供数据引擎，使用API调用；
 | 道路级拓扑联通 |  |  | 
 | 车道变化Dot点、属性 |  |  | 
 | 路口车道级拓扑连通 |  |  | 
 | 停止线位置点 |  |  | 
ADAS地图 | 道路级几何、属性 | 城市高快 | 分米级 | 提供EHP引擎，采用ADASIS v2/v3协议实时播发； 主要应用于 L2+ ADAS功能；
 | 道路级拓扑连通 |  |  | 
 | 曲率、坡度、航向 |  |  | 
SD 数据引擎 | 道路级几何、属性 | 全域道路 | 米级 | 提供SD导航地图的后台数据引擎，使用API调用；
 | 道路级拓扑连通 |  |  | 
SD 导航地图 | 全局路线link信息 | 全域道路 | 米级 | 提供SD导航地图APP +AIDL SDK 实时播发；
 | 基础引导信息 |  |  | 
 | 推荐车道信息 |  |  | 
 | 高速设施信息 |  |  | 

## Slide 3
腾讯地图模块分级描述
腾讯各级地图模块输出要素

## Slide 4
HD 地图要素示意
交通标志面要素
人行横道面要素
车道线
车道中心线
路口虚拟引导线
停止线
HD 地图要素描述最完整、丰富

## Slide 5
HD Air地图要素示意
HD Air地图对车道级要素作了几何简化，相较于HD 地图，HD Air地图仅提供车道变化位置点信息

## Slide 6
ADAS地图（EHP接收 引擎，EHR解析引擎）
Electronic horizon provider 电子地平线： 为高精地图数据分发引擎
采用标准化ADASIS协议接口传输
可根据主机厂架构设计，支持多种集成方式：
  独立地图盒子
  集成在IHU内
  集成在域控内
HD Map
EHP
车载以太网
ADASIS v3
L2+应用
ICC
NOA
HWA
TJP
智驾应用
RTK
...
车机导航
EHR
Position
Route Data
Path Control
Profile
Switch Info
......
解析
参考《ADASIS v3 协议：地图数据传输标准化通信协议》

## Slide 7
SD数据引擎
SD数据引擎SDK是一套供上层业务方检索地图数据的服务及接口；
提供SD/HD Air/HD多级别数据的独立API接口；
支持在线加载和离线本地读取两种模式获取数据文件；
同时支持多个业务方创建多个引擎接口来加载地图数据;
支持平台： linux x86_64/aarch64等，可直接部署在SOC中；
语言： c++;

## Slide 8
SD数据引擎示意
红色路径点： 导航3.0 APP透出的导航路径(金科园-浦东机场)
底图：SD数据引擎透出Link

## Slide 9
腾讯SD导航地图APP和数据API
1. 全局路径信息
字段 | 说明 | 备注
getFee | 获取收费金额 | 新版腾讯导航APP 仅透出路线LinkID信息，需去数据引擎中自行检索
getFirstEtaSeconds | 获取规划时估计的驾驶时间 | 
getFirstTrafficZones | 获取路线原始的路况信息 | 
getGuidanceSegments | 获取导航行程段信息 | 
getLength | 获取路线长度 | 
getLightCount | 路线红绿灯数量 | 
getRouteId | 当前路线routeid | 
getShapePoints | 获取路线点串 | 
getTag | 获取路线多标签信息 | 
getViaList | 获取途径点列表 | 
getTollText | 获取收费站信息 | 
getRoadNames | 获取路线上所有道路段路名 | 
getLimitRangeList | 获取限行区间列表 | 

## Slide 10
腾讯SD导航地图APP和数据API
2. 基础引导信息
前方单个机动点
前方多个机动点
字段 | 说明 | 备注
nextIntersectionType | 当前机动点类型 | 
nextIntersectionRoadName | 当前机动点的路名/方向指示 | 
nextIntersectionRemainDistance | 自车点到当前机动点的剩余距离 | 
closeIntersectionActionLength | 连续转向路口的路口内距离 | 
closeIntersectionLength | 自车到连续机动点距离 | 
closeIntersectionType | 连续机动点类型 | 
connectionLength | 当前导航段前段连接路长度，如：匝道，JCT等 | 部分连接路长度缺失或错误
roadClass | 当前导航段道路等级 | 部分路段划分不准确
roadName | 当前导航段主路名 | 
segmentIndex | 导航段索引下标 | 
segmentLength | 当前导航段长度 | 
tunnelLength | 当前导航段前段隧道内长度 | 
remainSeconds | 路线剩余时间 | 
totalRemainDistance | 全程剩余距离 | 
speedLimit | 当前路段限速 | 1. 部分路段，如匝道等无限速信息； 2. 部分路段限速与实际道路不一致

## Slide 11
腾讯SD导航地图APP和数据API
3. 车道信息
4. 高速设施
字段 | 说明 | 备注
arrow | 车道转向信息 | 1. 车道信息更新不及时，大部分高架高速路段无此信息； 2. 车道数不准确，部分路段与实际道路不符; 3. 一分二路段车道信息缺失;
flag | 车道高亮信息 | 
lanenum | 车道数量 | 
recommend | 推荐车道标识 | 
字段 | 说明
channelsType | 设施类型
distance | 自车点到设施距离
name | 设施名称
recommend | 推荐车道标识
poiInfo | 服务区内POI信息